## Slide 1: CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE SUPERVISIÓN DE ACTIVOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE LECHE
Cliente: Receive All Signals Perfectly [RASP] Proyecto: CIMILK
Autores:
Ferran comas
Adriana salame

## Slide 2: TABLA DE CONTENIDO ESTUDIO PREVIO DEL PROYECTO 01 DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN DIAGRAMA BBDD 04 OBJETIVOS 02 DESCRIPCION DE LA INTERFAZ PROTOTIPO REAL-TIME 05 DATOS A TRANSMITIR POR AREA 03 ALARMAS 06
07
HARDWARE
08
ANALISIS ECONMICO

## Slide 3: 01
ESTUDIO PREVIO DEL PROYECTO

## Slide 4: GRANJAS CHANNEL 4
Earth is where we live on
Granja | Cuba Fija
Mas Badosa | 10.000
Mas Colom | 5.000
Can Siset | 10.000
Mas Almar | 5.000
Mas Gener | 5.000
La fabrica se encuentra ubicada en Celrà Girona
Dispone 10 tanques de 900 litros
Sistema de Climatización de la nave y oficinas
Control de acceso de la puerta de la fabrica
PLANTA INDUSTRIAL

## Slide 5: VACAS CHANNEL 4
Earth is where we live on
Granja | Vacas | Capacidad | Cuba Fija
Mas Badosa | 50 | 60 | 10.000
Mas Colom | 45 | 55 | 5.000
Can Siset | 42 | 72 | 10.000
Mas Almar | 52 | 55 | 5.000
Mas Gener | 40 | 45 | 5.000

## Slide 6: CAMIONES CHANNEL 4
Earth is where we live on
Ruta (granja) | Camion | Distancia | Cuba
Mas Badosa | 2456-FCM | 280.402 | 10.000
Mas Colom | 8764-FCM | 450.779 | 5.000
Can Siset | 9264-FCM | 320.546 | 10.000
Mas Almar | 1184-FCM | 70.398 | 5.000
Mas Gener | 0407-FCM | 30.909 | 5.000

## Slide 7: OBJETIVO DEL PROYECTO 02
El objetivo del proyecto CIMILK está basado en la obtención de información de elementos claves en la cadena de suministro, mantenimiento del proceso y supervisión:
Posicionamiento y temperatura delas vacas.
Posicionamiento y temperatura de los camiones.
Automatización del ventilador de las granjas.
Consumo de los equipos de clima y acceso a la planta industrial

## Slide 8: DATOS A TRANSMITIR 03
=
$39.99
$59.99
Ubicación de las vacas dentro de la propiedad
Estado de las vacas
Kilometraje
+
+
Controlar la temperatura de las granjas
Control de temperatura en la cuba que se encuentra en cada granja
Sensor de nivel en la cuba
cuba

## Slide 9: DATOS A TRANSMITIR 03
$39.99
$59.99
+
+
Posicionamiento de los camiones
Distancia acumulada
Temperatura de las cubas
Nivel de leche en los tanques
Control de acceso a la puerta de la fábrica.
Información de temperatura y humedad de la nave
Información de temperatura y humedad de las oficinas
Temperatura de las máquinas de la planta
Estado de la máquinas de clima. (ON/OFF)
Consumo de las maquinas del proceso productivo
Temperatura de los tanques
Nivel de los tanques

## Slide 10: DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN 04

## Slide 12: PROTOTIPO DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN

## Slide 13: DIAGRAMA BBDD

## Slide 14: DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ 05

## Slide 15: OUR COMPANY FARMING COMPANY
ESTADO GENERAL
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points

## Slide 16: OUR COMPANY FARMING COMPANY
GRANJAS Y VACAS
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points

## Slide 17: FARMING COMPANY
CAMIONES
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points

## Slide 18: FARMING COMPANY
CLIMATIZACION PLANTA
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points

## Slide 19: FARMING COMPANY
CONSUMO MAQUINAS
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points
Here you can write the company’s strong points

## Slide 20
ALARMAS

## Slide 21: ALARMAS 06
Notificación si la vaca sale del recinto
Notificación en caso de que una vaca sufra del estado de salud
Temperatura de las Granjas en verano
Trayectoria de los camiones
Si se rompe la cadena de frio de la cisterna
Notificación si una de las maquinas de clima o del proceso productivo deja de funcionar
Temperatura de las cubas

## Slide 22: PROTOTIPO REAL-TIME
Gateway Lora- Node red

## Slide 23: HARDWARE AMBITO VACAS Y GRANJA 06
SODAQ Solar Powered LoRa Cattle and Cowtracker V2:
Microcontrolador | Batería | GPS | Comunicación | Rango medición | Precisión GPS | Condiciones de uso
Atmel SAMD21 | Panel solar de 0.5w batería de 2200mAh | EVA M8M module | LORA 868-195MHz | 5-50km | ±30m | -20ºC +50ºC

## Slide 24
Aplicación | Dispositivo | Q
Ventilador | ESP32 | 5
 | Relé | 5
 | Sensor consumo corriente | 5
 | Sensor de temperatura | 5
Cuba | ESP32 | 5
 | Sensor temperatura | 5
 | Sensor de nivel | 5
Granja Mas Gener | Tarjeta SIM | 1
Sensor Temperatura
Sensor de Corriente PZEM-004T-100A
Sensor ultrasónico impermeables JSN SR0AT
HARDWARE GRANJAS
ESP32
Sensor Temperatura DS18B20

## Slide 25: HARDWARE CAMIONES Y NAVE
Sensor Temperatura DHT11
Sensor de Corriente PZEM-004T-100A
Sensor ultrasónico impermeables JSN SR0AT
Módulo 3G (SIM7600CE-T 4G(LTE) Arduino Shield) (Tiene GPS incluido)
Dispositivo | Q
Módulo 3G | 5
Sensor de nivel | 5
Sensor temperatura | 5
Arduino Mega | 5

## Slide 26
Sensor Temperatura DS18B20
Sensor de Corriente PZEM-004T-100A
Sensor ultrasónico impermeables JSN SR0AT
HARDWARE NAVE
Aplicación | Dispositivo | Q
Puerta Fábrica | ESP32 | 1
 | Relé | 
 | Sensor Magnético | 
 | Router | 
Máquinas Clima | ESP32 | 3
 | Sensor consumo eléctrico | 
 | Sensor temperatura | 
Maquinas Nave | ESP32 | 4
 | Sensor consumo eléctrico | 
 | Sensor temperatura | 
Cubas | ESP32 | 10
 | Sensor de nivel | 
 | Sensor de temperatura | 
ESP32
Sensor Temperatura DTH22

## Slide 27: DISPOSTIVOS GATEWAYS
Industrial-Raspberry Pi 3” netPI CORE 3
Gateway LG01-P Puerta de Enlace LoRa 868 MHz.

## Slide 28: ANALÍSIS ECONÓMICO 07

## Slide 29
Componentes Eléctricos |  |  | 60.784,02 €
Ingeniería Eléctrica | 90 | 45 | 4050 €
Programación | 120 | 42 | 5040€
Diseño de Prototipo | 75 | 45 | 3375€
Montaje Mecánica y eléctrica | 180 | 40 | 7200€
Pruebas Funcionamiento | 80 | 38 | 3040€
COSTOS TOTALES |  |  | 83,489.02 €
I.VA (21%) |  |  | 17.532.69 €
PRECIO DE VENTA |  |  | 101.021,00 €
Horas Precio/Unidad Total

## Slide 30: Gracias por su Atención!!